## Slide 1: Prótese Parcial Removível Provisória Flexível Unilateral ou Bilateral Free-Metal
Artigo
Prótese Flexível Termoplástica
Publicado na revista Focus nº.1 Editora DTI
Andersen, Vanessa Malucelli e Fernandes, Roberto
Contato
Site: www.vanessamalucelli.odo.br
E-mail : vanessamalucelli@terra.com.br
Fone: (41)3233-7802
Celular: (41)9971-2044

## Slide 3: Histórico do Trabalho
Com acrílico de rápida polimerização e não indicação do trabalho a porcelana se tornou o dia a dia na Odontologia
Matéria prima alemã - dificuldade técnica, equipamentos especiais, tornou-se artesanal e fora do usual
Paciente tem relato satisfatório - devolve as funções, estética e mastigação, conforto e satisfação, e paciente finaliza seu problema imediato

## Slide 4: NOVAS IDÉIAS:
Sabendo que as próteses parciais confeccionadas no mercado odontológico tinham grampos de metais visíveis e ante estéticos, e que os mesmos deterioravam esmalte e os rebordos alveolares, diante disto o Sr. Tibor e Arpad Nagy começaram a estudar determinadamente cada um dos fatores que contribuem com a deterioração dental, a falta de estética, reações alérgicas, etc. Conhecendo as limitações providas pelos próprios materiais, começaram a estudar propriedades físicas e químicas de diversos tipos de materiais e decidiram usar material termoplástico para substituir o metal por completo, criaram assim um material bio compatível à base de plástico com alta memória molecular e a chamaram de VALPLAST.

## Slide 5: Definição - Fundamento
Indicações:
Faltas parciais de dentes,
pré-implante,
geriatria,
especiais com dificuldade motora,
baixa renda,
não indicação de implante,
problemas estéticos dos grampos metálicos,
manutenção de espaços pós ortodontia
Casuística
21 anos de trabalho realizado sem perdas significativas
Apresentação Científica
VI CIOPAR agosto 2001(primeira apresentação oficial)

## Slide 6: Características da Prótese
Dentomucosuportável
Apoio oclusal é um cuidado importante na confecção da peça
Prótese removível sem comprometimentos de desgaste ou preparo em dentes de apoio
Estética bem favoravel sem o metal
Periodonto (mito)
Na Alemanha, de onde originou a PPR convencional sobre dentes com coroas não vitais adaptada a técnica no Brasil acarreta problemas de desgaste acentuado em esmalte, causando perda de tecido dentário (metal sobre dentes)
Odontologia preventiva sem desgastes
Necessário moldagem para confecção superior e inferior e oclusão em cera 7
Tempo que o paciente pode usar a peça: INDEFINIDO

## Slide 7: Considerações Clínicas Princípios Básicos
Desgaste com broca dourada finalizando acabamento com lecron
Oncilon orabase uso oral
Ajuste oclusal ou em tuberosidades osseas se o paciente retornar com algum desconforto
Em pesquisas de câncer bucal, sendo 68% em homens, 57% deles fumantes e ou alcoólatras, e 3% por próteses mal ajustadas
Se o paciente assim o desejar com a programação do diagonóstico realiza-se implante ou futura prótese fixa ou adesiva

## Slide 8: VANTAGENS DAS PPRs FLEX
EXCELENTE MEMÓRIA PLÁSTICA
CONFORTÁVEL
INQUEBRAVEL
HIPOALÉRGICO
DURÁVEL
BOA APARENCIA
SUPER LEVE
ATÓXICA
ESTÉTICA
ABSORÇÃO MINIMA DE AGUA
ROMPE FORÇA
TRANSLÚCIDO
FLEXIBILIDADE
NÃO DETERIORA COM FLUIDOS E BACTÉRIAS

## Slide 9: SOLUÇÃO FUNCIONAL
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇAS NA AREA DESDENTADA . ELIMINA PRESSÃO NOS DENTES REMANECENTES . ESTIMULAÇAO DOS REBORDOS, PELA BOA ADAPTAÇÃO E FLEXIBILIDADE. AJUDA A REDUZIR A ABSORÇÃO DO REBORDO
DIMINUE A ENTRADA DE ALIMENTOS

## Slide 12: Casos Clínicos - 2001

## Slide 13: Caso Clínico - 2009

## Slide 14: Casos Clínicos

## Slide 15: Casos Clínicos

## Slide 16: POLÍMEROS
POLIAMIDA TERMOPLÁSTICA SEMI-CRISTALINA MODIFICADA
(APROVAÇÃO FDA-FOOD AND DRUG ADMINISTRATION)

## Slide 17: COMPONENTES
SEMENTE DE MAMONA
CELULOSE (ALGODÃO)
FURFURAL (CASCA DE AVEIA)
AZEITES (SEMENTES)
DERIVADOS DE GOMA
CARVÃO

## Slide 18: CONTÉM:
ANTIOXIDANTES QUE O PROTEGEM DA DEGRADAÇÃO QUÍMICA CAUSADA PELO OXIGÊNIO
ESTABILIZADORES ULTRAVIOLETAS QUE PROTEGEM O MATERIAL FINDO DA UMIDADE

## Slide 19
-PLASTIFICANTES QUE LHE DÃO ESTABILIDADE
-LUBRIFICANTES QUE REDUZEM A FRICÇÃO
-PIGMENTOS QUE LHE DÃO COLORAÇÃO
-SUBSTANCIAS IGNÍFUGAS E ANTIESTÁTICAS COMO ADITIVOS
-FIBRAS DE VIDRO COMO MATERIAL DE REFORÇO PARA DAR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE

## Slide 20: PRODUTOS
VALPLAST (NO MERCADO AMERICANO E EUROPEU DESDE 1956)TAIWAN, CORÉIA, AUSTRÁLIA, CHINA, JAPÃO, FILIPINAS, CANADÁ, ISRAEL, NOVA ZELANDIA, SINGAPURA, MALÁSIA, BRASIL.
CFS(CONFORT FLEXIBLE SISTEM)
ODONTOFLEX (SEMI-FLEXÍVEL)
DEFLEX
SORRIFLEX
BRFLEX
THERMOFLEX – DENTSPLAY

## Slide 21
FLEXSIV (www.flexsiv.com)
SORRIFLEX
BRFLEX
THERMOFLEX – DENTSPLAY
ROCALFLEX - 3 ANOS NO MERCADO INJETA 3 MUFLOS POR TUBO DE RESINA AGRANEL E OUTROS 1 MUFLO A CADA 20 MINUTOS
FLEXITE (DESDE 1962)
TRANSFLEX
CORFLEX
RILSAN (FRANÇA)

## Slide 22
SUPOLIDE
VITAFLEX – NYLON ACETAL POLÍMERO TERMOPLÁSTICO
FLEXDENT (ARGENTINA)(fexdent@flexdent.com)
FLEXLINE (www.flexline.odo.br)
PPFLEX (POLIPROPILENO CIRÚRGICO)

## Slide 23: HISTÓRICO
DESDE 1843 OS MONÔMEROS DE ACRÍLICO PASSARAM A SER CONHECIDOS E APLICADOS.
PORÉM SOMENTE EM 1901 SUA EXPANSÃO COMEÇOU A OCORRER, ESTUDOS REALIZADOS NA ALEMANHA POR DOUTOR OTTO KHRN A PRODUÇÃO INDUSTRIAL TEM SEUS PRIMEIROS PASSOS EM 1927.
COM ROHN E HAAS DESENVOLVENDO O PIMEIRO POLÍMERO EM SOLVENTE ORGÃNICO QUE FOI USADO PRINCIPALMENTE EM LACAS E FORMULAÇÕES PARA REVESTIMENTOS EM SUPERFÍCIES

## Slide 24
NÃO APRESENTA MONÔMERO RESIDUAL
CARACTERÍSTICAS EXCEPICIONAIS QUE INCLUEM O PRODUTO QUÍMICO LEVADO COM RESISTÊNCIA A FRATURAS E TRANSPARÊNCIA EXCELENTE
DENSIDADE BAIXA
FORÇA DE DOBRA FLEXURAL BOA
ALTA TEMPERATURA PARA DISTORÇÃO AO CALOR
POLÍMERO GRANULADO
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS EXCELENTES
POLÍMERO NOBRE COM POSSIBILADADES ILIMITADAS
BAIXA ABSSORÇÃO DE UMIDADE

## Slide 25
IDEAL PARA QUE NÃO ACONTEÇA MODIFICAÇÃO AMBIENTAL
POLÍMEROS SÃO MATERIAIS INORGÂNICOS OU ORGÂNICOS, DE AUTO PESO MOLECULAR
A SUA ESTRUTURA MOLECULAR CONSISTE NA REPETIÇÃO DE PEQUENAS UNIDADES CHAMADAS MONÔMEROS, SENDO QUE A UNIÃO DE VÁRIOS MONÔMEROS DÁ ORIGEM A UM POLÍMERO
DEVIDO A SEU TAMANHO AVANTAJADO A MOLÉCULA DE UM POLÍMERO É CHAMADA DE MACROMOLÉCULA

## Slide 26
A REAÇÃO QUE PRODUZ O POLÍMERO É DENOMINADA DE REAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO (www.polimerosterceiroi.blogspot.com)

## Slide 27: DICAS LABORATORIAIS
MONTAGEM DE DENTES
ENCERAMENTO
APOIOS OCLUSAIS
FUROS DE RETENÇÃO NOS DENTES – MESIAL E DISTAL E EM DENTES ISOLADOS POR PALATINO TAMBÉM
POLIMENTO – BRANCO ESPANHA, PEDRA POMES E ESCOVA DE PELO Nº. 29 (CUIDADO PARA NÃO QUEIMAR)

## Slide 28
FORMATO DO GRAMPO
RETENÇÃO BEM NO COLO SEM COBRIR O DENTE
NÃO ESTENDER MUITO AO FUNDO DE VESTÍBULO O ACABAMENTO DA CERA
A PEÇA DEVE ESTAR BEM FIXA AO MODELO DE GESSO (SAIR COM DIFICULDADE DO GESSO)
FIO DE ORTO PARA REFORÇO SUPER BONDER PARA PEQUENOS CONCERTOS

## Slide 29
LIXA PARA ACABAMENTO 180 DE MADEIRA NO INÍCIO E ÚTILMA LIXA 400 DA ÁGUA
FINAL – APÓS POLIMENTO NUJOL/VASILINA LÍQUIDA PARA NÃO RESSECAR
INJEÇÃO 180° – 200°
FRESA CARBIDE PARA PRIMEIRA REMOÇÃO E ACABAMENTO
PASTA UNIVERSAL PARA POLIMENTO DE METAL E CARÂMICA NÃO É BOM
CHOQUE TÉRMICO PARA AJUSTE SOMENTE NOS grampos

## Slide 30
TPD Nº.3 50 ANOS EM PRÓTESES JÁ TINHA MÁQUINA ANO FABRICAÇÃO 1958 COMPRADA DE UM BAIANO PRODUTO UTILIZADO NA ÉPOCA SUPOLIDE (ALEMANHA)
TPD COM ESTA EXPERIÊNCIA CONFECCIONA 10 PEÇAS/DIA
TPD INICIANDO 2 A 3 PEÇAS/DIA

## Slide 31
ESTUDOS FEITOS EM 10 ANOS COM 748 UTILIZADORES DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS, CONVENCIONAIS A PORCENTAGEM DE FRACASSOS FOI DE:
25% EM 5 ANOS
DE 505 EM 10 ANOS
PRINCIPAIS PROBLEMAS:
  FRATURAS DE GRAMPOS METÁLICOS
  FRATURA DO ACRÍLICO CONVENCIONAL
  RESPOSTA ALÉRGICA À QUÍMICA DO MATERIAL
  GRAMPOS ANTI-ESTÉTICOS

## Slide 32: NOVOS PARADIGMAS NA ODONTOLOGIA
COM SURGIMENTO DE NOVOS MATERIAIS TEMOS DE ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO QUE DESDE O SÉCULO PASSADO, OS PLÁSTICOS DE ENGENHARIA VEM SUBSTITUINDO MUITOS ITENS COMO FERRO, NÍQUEL-CROMO, CROMO-CABALTO E VÁRIOS OUTROS METAIS EM ÁREAS AUTOMOBILÍSTICAS, BRINQUEDOS, AEROESPACIAIS, CIRÚRGICO-ORTOPÉDICOS, TORNANDO POSSÍVEL

## Slide 33
PROJETOS DEVIDO À SUA ALTA QUALIDADE, BAIXO CUSTO, PESO E RESISTÊNCIA COM RELAÇÃO A OUTROS MATERIAIS TENDO PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS EXCELENTES TANTO EM BAIXAS COMO EM ALTAS TEMPERATURAS, DURANTE O PROCESSO DE CONFECÇÃO LABORATORIAL..
TAMBÉM DENTRO DA ODONTOLOGIA OBSERVAMOS UMA GRANDE EVOLUÇÃO DOS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, PASSANDO PELAS PORCELANAS,

## Slide 34
IMPLANTES, RESINAS FOTOPOLIMERISÁVEIS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ENXERTOS ÓSSEOS, ETC.

## Slide 35: ESTUDOS COMPARATIVOS DAS TÉCNICAS CONVENCIONAIS E POR INJEÇÃO - TERMOPLÁSTICAS
COM REVISÃO DE LITERATURAS AUTORES AFIRMAM QUE O SISTEMA DE INJEÇÃO EVITA CRISTALIZAÇÃO DA RESINA PRODUZINDO UMA PRÓTESE MAIS PRECISA,MAIS LEVE O QUE DEMANDA MENOS TEMPO PARA AJUSTES PROTÈTICOS.

## Slide 36
POR ESTA RAZÃO CONCLUÍRAM QUE ESTA TÉCNICA É MAIS VANTAJOSA.
* REVISÃO DE LITERATURA REVISTA DENTAL LAB EDITORA DTI:
JACKSON ET AL. (1989)
STROHAVER (1989)
SYKORA, SUTOW (1990)
SALIM ET AL. (1992)
NOGUEIRA ET AL. (1999)
TERAOKA, TAKAHASHI (2000)

## Slide 37
-SWORDS ET AL. (2000)
-HAUGET AL. (2001)
-MEMON ET AL. (2001)
-UZUN, HERSEK (2002)
-KEENAN ET AL. (2003)
-ONO ET AL. (2004)

## Slide 40: Prótese Parcial Removível Provisória Flexível Unilateral ou Bilateral Free-Metal
Artigo
Prótese Flexível Termoplástica
Publicado na revista Focus nº.1 Editora DTI
Andersen, Vanessa Malucelli e Fernandes, Roberto
Contato
Site: www.vanessamalucelli.odo.br
E-mail : vanessamalucelli@terra.com.br
Fone: (41)3233-7802
Celular: (41)9971-2044